АР 21.00.00 ПС

Горелка газомазутная ГМ

Паспорт

1. Общие сведения об изделии.

1.1. Наименование  - горелка газомазутная ГМ________

1.2. Обозначение     - АР 21.00.00

1.3. Дата выпуска: _____/______/2015

1.4. Предприятие изготовитель – ООО «Алтайрезерв» Россия тел.(3854) 45-35-53, 34-90-57.

1.5. Заводской номер:_____________

2. Основные технические параметры.

| Наименование параметров | Норма |
| --- | --- |
|  | ГМП-16 | ГМ-10 | ГМ-7 | ГМ-4,5 | ГМ-2,5 |
| Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | +1,36 18,60 -0,93 | +1,16 11,63 -0,58 | +0,81 8,14 -0,41 | +0,52 5,22 -0,26 | +0,29 2,9 -0,14 |
| Коэффициент рабочего регулирования горелки, не менее | 5 |
| Потери полного напора в горелке при номинальной тепловой мощности, Па, не более | - | 1100 | 900 |
| Потери полного напора в горелке с камерой сгорания при номинальной тепловой мощности, Па, не более | 3500 | - |
| Кинематическая вязкость мазута перед горелкой, м²/с, не более | -6 20,5 · 10 |
| Номинальное давление мазута перед горелкой, МПа | 1,8 + 0,4 |
| Номинальное давление газа перед горелкой, Па | 25000 + 6000 |
| Номинальное давление распыливающего агента перед горелкой, МПа | 0,25-0,30 | 0,10 – 0,20 |
| Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более: на мазуте на газе | 1,05 | 1,10 1,05 |
| Номинальное разрежение в топке, Па | 20 + 20 |
| Номинальная температура воздуха перед горелкой, С( | 25 + 15 |
| Температура газа перед горелкой, С( | 0 – 30 |
| Масса горелки, кг, не более | 145 | 130 | 105 |
| Топливо | Природный газ с низшей теплотой сгорания 32÷39 Мдж/м³ и числом Воббе = 38÷53 Мдж/м³ Мазут по ГОСТ 10585 - 75 |

АР 21.00.00 ПС

3. Комплектность.

В комплекте поставки входят:

а). Горелка 	                           - 1 экз.

б). Паспорт	                           - 1 экз.

в). Инструкция по эксплуатации                 - 1 экз.

4. Ресурсы, срок консервации и гарантии изготовителя.

4.1. Средний ресурс горелок до капитального ремонта должен быть по жаростойкости не менее 18000 ч., в том числе срок консервации не более 12 месяцев в складских помещениях.

Указанные ресурсы и сроки консервации действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.2. Изготовитель гарантирует соответствие горелки требованиям технических условий ТУ 3696-001-60767446-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня пуска горелки, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

5. Сведения о консервации.

Горелка типа ГМ_________      заводской номер______________

подвергнута на ООО «Алтайрезерв» консервации по ГОСТ 9.014-78, предохраняющей от коррозии при транспортировании или хранении в течении гарантийного срока. Срок консервации 12 месяцев.

Дата консервации          _____/_____/________

М.П.

Консервацию произвел _______________Андронов Е.П.

6. Свидетельство об упаковывании.

Горелка типа ГМ__________    заводской номер_______________

упаковывается на ООО «Алтайрезерв» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Начальник цеха                         _______________          ____Сафронов В.А.

(должность)                                                       (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

7. Свидетельство о приемке.

Горелка типа ГМ_________     заводской номер_______________

соответствует техническим условиям ТУ 3696-001-60767446-2009 и признана годной к эксплуатации.

8. Декларация о соответствии:  ТС №RU Д-PU.АЛ16.В17037 от 16.09.2013г.

М.П.

______________________________________

(Подпись лиц, ответственных за прием)