ООО «Алтайрезерв»

Грейфер ГМЧ-0,2

Паспорт

и инструкция по эксплуатации

АР – 70.00.00.ПС

Россия, г.Бийск

2017 г.

Содержание

1. Назначение

2. Технические характеристики

3. Устройство и принцип действия

4. Монтаж и подключение грейфера

5. Обслуживание

6. Указания мер безопасности

7. Гарантии изготовления

8. Возможные неисправности и методы их устранения

9. Сведения о консервации к упаковке

10. Транспортирование и хранение

11. Ведомость покупных изделий

12. Свидетельство о приемке

2

1. Назначение

Грейфер механический челюстной ГМЧ-0,2 (в дальнейшем грейфер) предназначен для перегрузки сыпучих неслежавшихся материалов (уголь, песок, шлак, гравий, зерновых и т.д.) с включением недробящихся кусков не более 10 см.

Грейфер используется в комплексе с грузоподъемными механизмами (только тельфером, кран-балкой и т.д.) и наиболее удобен для перегрузки материалов на необходимые расстояния (например, для подачи угля к точкам малых котельных и выгрузки шлака и золы).

Грейфер снабжен пультом управления, который рекомендуется сблокировать с пультом управления грузоподъемными механизмами.

3

- Технические характеристики

| №п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем ковшей грейфера, м3 | 0,2 |
| 2 | Грузоподъемность, т. | 0,6 |
| 3 | Привод - электродвигатель АИР-100 S4 - мощность, кВт. - число оборотов, об/мин. - род тока | 3,0 1420 380В |
| 4 | Время сжатия челюстей, сек. | 5 |
| 5 | Угол раскрытия ковшей, град | 120 |
| 6 | Габариты (мм): - высота - длина - ширина | 930 800 800 |
| 7 | Масса, кг. | 160 |

4

- Устройство и принцип действия

3.1. Грейфер (см. рис.1) состоит из корпуса 1, собранного из двух швеллеров с площадками на торцах. К верхней части корпуса 1 закреплено грузозахватное устройство 2. К нижней части корпуса 1 шарнирно присоединены ковши 3. В нижней и верхней площадках корпуса 1 имеются подшипниковые узлы крепления ходового винта 4. На ходовом винте 4 установлена гайка 5, соединенная через рычаги 6 с челюстями 3.

Вращение винта осуществляется через цепную передачу 7 от электродвигателя 8.

Крайние положения хода гайки 5 обеспечиваются конечными выключателями 10 (см. рис.2). Винт 4 установлен на двух упорных 11 и двух радиальных 12, 13 подшипниках.

Электросхема грейфера собрана в ящике 15.

3.2. Принцип работы грейфера следующий. В исходном положении челюсти грейфера разведены. При включении электродвигателя вращение передается на винт 4 и гайка 5 движется вниз, сводя челюсти до момента отключения электродвигателя концевым выключателем. Разгрузка грейфера производится в обратном порядке.

3.3. В электросхеме грейфера предусмотрена токовая защита электродвигателя.

3.4. В случае попадания породы между челюстями грейфера, оператору отпустить кнопку «Пуск», чтобы избежать разрушения механизма грейфера.

5

- Монтаж и подключение грейфера

Грейфер подвешивается на крюк грузоподъемного механизма.

Пульт управления грейфера имеет две кнопки и сблокирован с пультом управления грузоподъемного механизма.

Монтаж электропривода выполнен по схеме (см. рис. 3).

ВАЖНО!

Челюсти грейфера находятся в среднем положении. После                подключения, при нажатии верхней кнопки пульта должно происходить закрытие челюстей.

Если при этом происходит раскрытие челюстей, необходимо поменять фазы подключения электродвигателя. Иначе будет поломка механизма привода грейфера.

6

- Обслуживание.

5.1. Смазка мест трения в шарнирах и ходовой гайки производится через пресс-масленки.

5.2. Для условий умеренного климата применяется смазка «Литол» или  ЦИАТИМ 203 ГОСТ 6274-74.

5.3. Для условий крайнего севера рекомендуется смазки:

ВНИИНП – 207;219;231;235;236.

5.4. Смазку шарниров  и ходовой гайки производить еженедельно.

5.5. Смазка нижней опоры винта производится при сборке грейфера. Замену смазки производить 1 раз в год.

5.6. Верхняя часть винта находится в закрытом подшипнике и в смазке не нуждается.

5.7. Учёт технического обслуживания грейфера производит потребитель по следующей схеме.

| Дата | Количество часов от начала эксплуатации. | Вид технического обслуживания. | Замечания о техническом состоянии. | Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Указание мер безопасности.

6.1. К монтажу и эксплуатации грейфера допускаются лица, ознакомленные с данным паспортом.

6.2. Не допускается производить работы по обслуживанию и ремонту на работающем грейфере.

6.3. Во время работы грейфера оператор должен находиться на безопасном расстоянии во избежание попадания под груз или грейфер.

6.4. Электрооборудование должно монтироваться в соответствии с требованиями действующих СНиП и ПУЭ и эксплуатироваться в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок.

7

- Гарантии изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантирует надежную работу грейфера в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии выполнения всех требований настоящей инструкции.

7.2. Изготовитель не несет гарантийные обязательства на покупные комплектующие изделия.

- Возможные неисправности

и методы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Двигатель не включается или гудит. | Отсутствие напряжения на одной из фаз. Межвитковое замыкание статора. | Проверить электросхему и устранить разрыв в цепи. Отремонтировать обмотку или заменить двигатель. |  |
| 2. Появление посторонних шумов, стуков в подшипниках. | Изношены или разрушены подшипники. Изношена манжета нижней опоры винта. | Заменить и смазать подшипники. Заменить манжету. |  |
| 3. Двигатель останавливается и гудит в крайних положениях хода гайки. | Не отрегулировано положение концевых выключателей. | Отрегулировать положение выключателей. |  |

9. Сведения о консервации и упаковке.

9.1. Консервации подвергаются все металлические поверхности без покрытия.

9.2. Срок переконсервации 12 месяцев.

8

10. Транспортирование и хранение.

10.1. Грейфер может транспортироваться любым видом транспорта в районах, соответствующих климатическому исполнению, в атмосфере любого типа, согласно установленным правилам перевозки грузов. При этом должны быть созданы условия, исключающие механические повреждения, разукомплектацию, прямое воздействие атмосферных осадков.

10.2. Грейфер должен транспортироваться в упакованном виде, в деревянной обрешётке на поддоне.

10.3. Допускается транспортировка грейфера автотранспортом без упаковки по согласованию с заказчиком.

10.4. Грейфер до монтажа должен храниться в сухом помещении, и защищен от атмосферных осадков.

11. Ведомость комплектующих изделий.

| Наименование | Обозначение или ГОСТ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Подшипники № 80206 № 204 № 8206 | ГОСТ 8882-75 ГОСТ 8338-75 ГОСТ 6874-75 | 1 1 2 |
| Манжета 2-30х52 | ГОСТ 8752 | 1 |
| Цепь ПР-15,875-2270-2 | ГОСТ 13568-75 | 1 п.м. |
| Выключатель ВКН-2 | - | 2 |
| Электродвигатель | АИР-100-S4 N=3 кВт n=1420 об/мин. | 1 |

Примечание

Изготовитель сохраняет за собой право на изменение конструкции грейфера в целях ее совершенствования, без отражения изменений в настоящем паспорте при условии сохранения технических характеристик, установочных и присоединительных размеров.

9

Грейфер ГМЧ-0,2

10

11

12

12. Свидетельство о приемке

Грейфер ГМЧ – 0,2 УХЛ1 ТУ 3178-002-40847686-2008 изготовлен в соответствии с технической документацией  и признан годным к эксплуатации.

Заводской номер____________________

Дата изготовления ______________2017г.

М.П.                          ОТК ____________________/_Андронов Е.П./

Начальник цеха ___________/Сафронов В.А./

Адрес: 659332,Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 123/2

телефон/факс: 8 (3854) 45-35-53, 8-905-927-15-70;

e-mail: аltayreserv@mail.ru.

e-mail: аltayreserv_buh@mail.ru.

http://altayrezerv.ru

13