ООО «Алтайрезерв»

Грейфер ГМЧ-0,7

Паспорт

и инструкция по эксплуатации

Россия, г. Бийск

2019 г.

Содержание

1. Назначение………………………………………………….3

2. Технические характеристики………………………………4

3. Устройство и принцип действия…………………………...5

4. Схема электрическая……………………………………….6

4. Требования безопасности…………………………………..8

5. Транспортирование и хранение…………………………….8

6. Монтаж и подключение грейфера…………………………..8

7. Техническое обслуживание и ремонт………..…………......9

8. Меры безопасности…………………                   ………….10

9. Гарантии изготовителя………………………………......…12

10. Сведения о консервации и упаковке………………..……12

11. Возможные неисправности и методы их устранения…...13

12. Ведомость комплектующих изделий…………………..…13

13. Свидетельство о приемке………………………………….14

1 Назначение

Грейфер механизированный челюстной ГМЧ-07 (в дальнейшем грейфер) предназначен для перегрузки сыпучих неслежавшихся материалов (уголь, песок, шлак, гравий, зерновых и т.п.) с включением недробящихся кусков не более 10 см.

Грейфер используется в комплексе с грузоподъемными механизмами (талью, тельфером, кран-балкой и т.д.) и наиболее удобен для перегрузки материалов на необходимые расстояния (например, для подачи угля к топкам котельных и т.д.).

Грейфер снабжен пультом управления, который рекомендуется сблокировать с пультом управления грузоподъемными механизмами.

Возможно исполнение грейфера во взрывозащищенном исполнении с установкой электродвигателя ВА – 180 М6.

2 Технические характеристики

| №п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем ковшей грейфера, м3 | 0,7 |
| 2 | Грузоподъемность, т | 2,5 |
| 3 | Привод - электродвигатель АИР-132 М6 - мощность, кВт. - число оборотов, об/мин. - род тока | 7,5 970 380В |
| 4 | Усилие сжатия челюстей, т | 2,5 |
| 5 | Время сжатия челюстей, сек. | 7 |
| 6 | Габариты при сжатых челюстях, мм: - высота - длина - ширина Габариты при раздвинутых челюстях, мм: - высота - длина - ширина | 1065 1800 1200 1465 1800 1200 |
| 7 | Масса, кг | 650 |

- Устройство и принцип действия

  - Принцип действия грейфера основан на преобразовании вращательного движения в поступательное посредством передачи винт-гайка и качательное движение рычагов, шарнирно соединительных с челюстями ковша.

  - Грейфер (см. рис.1) состоит из балки 1, на которой установлен электродвигатель 2, имеющий ведущую звездочку 4. Через цепную передачу 5 вращение передается на звездочку 3 и две трубы 6, установленные в подшипниковых опорах 7, шарнирно соединенных с балкой 1. На торцах труб 6 имеются гайки 8 с правой и левой резьбами, которые сопрягаются с ходовыми винтами 9. На концах винтов 9 шарнирно установлены оси 10 с подшипниками 11, находящимися в горизонтальных пазах балки 1. На осях 10 также шарнирно закреплены рычаги 12, скользящие в опорах 13. В опорах 13 находятся оси 14, соединенные через кронштейны 15 с балкой 1, а сами опоры 13 связаны с челюстями 16 ковша. Ход винтов 9 ограничен конечными выключателями 17, находящимися в коробке электросхемы 18.

  - В исходном положении (см. рис. 1, разрез А-А) челюсти грейфера разведены. При включении электродвигателя челюсти смыкаются и электродвигатель отключается. Разгрузка грейфера происходит в обратном порядке. Грейфер управляется с пульта, имеющего две кнопки. Грейфер работает при нажатии одной из кнопок. При прекращении нажатия кнопки электродвигатель отключается.

  - При перегрузке электродвигателя (например, попадание между челюстями не дробящегося куска) в электросхеме предусмотрена токовая защита электродвигателя (тепловое реле).

В случае попадания породы между челюстями грейфера, оператору отпустить кнопку «Пуск», чтобы избежать разрушения механизма грейфера.

Грейфер ГМЧ-0,7

- Требования безопасности

  - К монтажу и эксплуатации грейфера допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией.

  - Не допускается производить работы по обслуживанию и ремонту на работающем грейфере.

  - Во время работы грейфера оператор должен находиться на безопасном расстоянии во избежание попадания под груз или грейфер.

  - Монтаж, подключение и эксплуатация грейфера должны проводиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

5 Транспортирование и хранение

5.1 Грейфер транспортируется в сборе, без упаковки. Эксплуатационная документация транспортируется вместе с грейфером.

5.2 Грейфер может транспортироваться любым видом транспорта в районах, соответствующих климатическому исполнению, в атмосфере любого типа, согласно установленным правилам перевозки грузов. При этом должны быть созданы условия, исключающие механические повреждения, разу комплектацию, прямое воздействие атмосферных осадков.

5.3 Грейфер по согласованию сторон может транспортироваться в упакованном виде, в деревянной обрешётке на поддоне.

5.4 Транспортирование грейфера – по группе 9 по ГОСТ 15150-69 транспортом любого вида.

5.5 Грейфер до монтажа должен храниться в сухом помещении и защищен от атмосферных осадков.

6 Монтаж и подключение грейфера.

6.1 Грейфер подвешивается на крюк грузоподъемного механизма грузоподъемностью не менее 2,5 тонн.

6.2 Пульт управления грейфера рекомендуется сблокировать с пультом грузоподъемного механизма.

Монтаж электропривода выполнен по схеме (см. рис. 2)

ВАЖНО! 1). Челюсти грейфера в состоянии поставки изготовителем находятся в среднем положении. После подключения пульта управления, при нажатии на верхнюю кнопку пульта должно происходить закрытие челюстей.

При другом движении челюстей необходимо поменять фазы подключения электродвигателя. Иначе будет разрушен механизм привода челюстей грейфера.

2). Полумуфты на трубах 6 крепятся шестью шпильками, установленных с зазором. Затягивать шпильки нельзя, иначе произойдет поломка подшипников 11 или изгиб винтов 9.

6.3 Работа электросхемы.

6.3.1 Включить автоматические выключатели QF1, QF2.

6.3.2 Нажать кнопку SB 1.1 (верхняя на пульте) включается магнитный пускатель КМ 1.1, электродвигатель подключается к сети 380 В, происходит сведение челюстей грейфера до тех пор, пока будет нажата  кнопка.

В конце сведения челюстей срабатывает конечный выключатель SQ 1, отключается магнитный пускатель КМ 1.1, двигатель обесточивается.

6.3.3 Нажать кнопку SB 1.2 (нижняя на пульте). Включается пускатель КМ 1.2, двигатель вращается в обратную сторону пока будет нажата кнопка.

В конце хода разведения челюстей срабатывает конечный выключатель

SQ 2, отключается КМ 1.2, двигатель обесточивается.

6.3.4 При перегрузке двигателя (обрыв одной из фаз, несрабатывание магнитных пускателей) срабатывает тепловая защита (реле КК 1) и отключает двигатель от сети.

6.3.5 В схеме предусмотрена электроблокировка от одновременного срабатывания обеих пускателей КМ 1.1 и КМ 1.2. Выключатель QF 1 защищает от коротких замыканий силовую цепь, QF 2 – цепь управления.

6.3.6 Допускается вместо реверсивного пускателя КМ 1 устанавливать два нереверсивных пускателя; вместо тепловой защиты (КК 1) – специализированный блок тепловой защиты (БТЗ).

7 Техническое обслуживание и ремонт

7.1. Техническое обслуживание включает комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, выполняемых с целью обеспечения постоянной готовности грейфера к эксплуатации.

Все приборы и инструменты, применяемые при техническом обслуживании, ремонте и диагностировании, должны быть подвергнуты в установленном порядке поверке и тарированию.

До начала технического обслуживания, ремонта и диагностирования весь персонал, проводящий техническое обслуживание, ремонт и диагностирование, должен быть проинструктирован с записью в журнал регистрации инструктажей по технике безопасности при проведении данных работ.

7.2. Виды и периодичность технического обслуживания.

- ежесменное техническое обслуживание (ЕО) проводится перед началом работ;

- техническое обслуживание 1 (ТО-1) 1 раз в 10 дней;

- техническое обслуживание 2 (ТО-2)  1 раз в месяц.

7.3. Техническое обслуживание включает в себя работы по смазке, профилактического и обмерного характера, при которых устанавливается степень износа деталей в трущихся парах. При установлении износа более допустимого, деталь бракуется и заменяется новой.

7.4. Для обеспечения нормальной работы и сохранения долговечности грейфера, необходимо регулярно производить смазку трущихся поверхностей.

7.5 Смазка мест трения и подшипниковых узлов (см. рис. 1) производится через пресс-масленки.

7.6 Для условий умеренного климата применяется смазка «Литол 27» ГОСТ 2150-84 или ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73.

7.7 Для условий крайнего севера рекомендуются смазки ВНИИНП – 207;219;231;235;246 ГОСТ 18852 – 73.

7.8 Смазку осей 10 и рычагов 12 в опорах 13 производить еженедельно, при сжатых челюстях грейфера. Смазку винтов 6 и подшипниковых узлов 7 производить раз в год.

7.9 Учет технического обслуживания грейфера проводит потребитель по следующей форме:

| Дата | Количество часов от начала эксплуатации | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7.10 Вид технического обслуживания определяет потребитель по    фактическому состоянию грейфера (смазка, частичная или полная разборка с заменой изношенных деталей).

7.11 Частичная разборка заключается в проверке состояния износа бронзовых втулок (или их замены) см. рис. 1 в винтах 9 и опорах 13.

Для частичной разборки грейфера следует: ослабить клейменые зажимы в кронштейнах 15, вынуть оси 14 и убрать челюсти 16. Отвернуть гайки шпилек 20 и вынуть распорные втулки 21. После этого, вращая вручную ведущую звездочку 4,

вывинтить ходовые винты 9 вместе с осями 10, рычагами 12 и опорами 13.                                     7.12 Для полной разборки грейфера следует выполнить операции по п. 7.7, после чего снять траверсу 22, цепь 5, отвернуть гайки стяжек 19 со стороны противоположенной двигателю 2, снять швеллер балки 1 и полностью снять приводной механизм.

8. Меры безопасности

8.1. Общие требования по технике безопасности:

При эксплуатации грейфера необходимо руководствоваться требованиями ПБ 10-382-00 (Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов), «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также регулярно производить ежесменный и периодический технические уходы.

8.2. При приеме смены крановщик обязан:

- ознакомиться с последними записями в крановом и вахтенном журналах;

- проверить состояние металлоконструкций, обратив особое внимание на сварные швы;

- произвести наружный осмотр изоляции электропроводов, кабелей и электрооборудования. При этом кран должен быть обесточен;

- произвести наружный осмотр силового и управляющего кабеля, обратив особое внимание на перегибы;

- устранить обнаруженные неисправности. Если устранить неисправность невозможность, то необходимо сообщить об этом лицу, ответственному за эксплуатацию грейфера.

Категорически запрещается:

- приступать к работе, не устранив обнаруженные неисправности грейфера;

- оставлять без присмотра грейфер с включенным электромотором.

8.3. При работе крановщик обязан:

- следить за работой грейфера, а при появлении посторонних шумов немедленно прекратить работу для выяснения причины и устранения неисправности;

- не производить ремонт при включенном рубильнике ввода электроэнергии на кран;

- не допускать превышение грузоподъёмности грейфера и крана в целом;

- после окончания или при перерывах в работе грейфер должен быть разгружен, опущен на опорную площадку, рубильник питающий привод грейфера - отключен.

- убедиться в надёжности захвата груза челюстями грейфера. Для этого необходимо поднять гружёный грейфер на высоту 200-300 мм и в таком положении проверить действие тормозов крана, правильность захвата грейфером, затем транспортировать;

Категорически запрещается:

- передавать управление грейфером другим лицам без специального разрешения лица, ответственного за эксплуатацию грейфера;

- производить транспортировку груза над помещениями, строениями и складами, где могут находиться люди;

- производить погрузку и разгрузку автомобиля при нахождении в его кабине людей;

- транспортировать гружёный грейфер в горизонтальном направлении на высоте менее 0,5 м над всеми имеющимися на пути препятствиями;

- работать неисправным грейфером;

- нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов краном, оснащенным грейфером. Подсобные рабочие, обслуживающие такой кран, могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе крана и после того, как грейфер будет опущен на землю;

- производство погрузочно-разгрузочных работ при сильном ветре (6 баллов и более), ливневом дожде, густом тумане и сильном снегопаде (видимость менее 50 м).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ПРОИСШЕДШИЕ ПРИ РАБОТЕ КРАНА С ГРЕЙФЕРОМ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ИЗГОТАВИТЕЛЯ ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРЕЙФЕРОВ НЕСЁТ КРАНОВЩИК.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует надежную работу грейфера в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии выполнения всех требований настоящего паспорта.

9.2 Изготовитель не несет гарантийные обязательства на покупные комплектующие изделия.

9.3 Изготовитель обязуется безвозмездно в течение гарантийного срока устранять дефекты при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

9.4 Изготовитель не несет ответственности и снимает гарантию в случае внесения изменений в конструкцию изделия вне завода-изготовителя.

9.5 Гарантийный ремонт грейфера осуществляется на заводе-изготовителе.

9.6 При выходе из стоя грейфера по вине потребителя, потребитель теряет право на гарантийное обслуживание.

10 Сведения о консервации и упаковке

10.1 Консервации подвергаются все металлические поверхности грейфера, не имеющие антикоррозийного покрытия.

10.2 Срок пере консервации 12 месяцев.

11 Возможные неисправности и методы их устранения

| Вид неисправности | Вероятная причина | Способ устранения | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Двигатель не включается или гудит | Отсутствие напряжения на одной из фаз Межвитковое замыкание в обмотке статора Неисправен пульт | Проверить электросхему и устранить разрыв в цепи Заменить электродвигатель или отремонтировать обмотку Заменить пульт |  |
| 2. Появление посторонних шумов, стуков в подшипниках | Изношены или разрушены подшипники Изношены манжеты | Заменить подшипники Заменить манжеты |  |

12 Ведомость комплектующих изделий

| Наименование | Обозначение или ГОСТ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Подшипники № 117 № 8116 № 80305 | ГОСТ 8338-75 ГОСТ 6874-75 ГОСТ 1242-70 | 2 4 4 |
| 2. Манжета 2-80х105-3 | ГОСТ 8752-70 | 4 |
| 3. Цепь 15,875-2270-2 | ГОСТ 13568-75 | 1 п.м |

Примечание

Изготовитель сохраняет за собой право на изменение конструкции грейфера в целях ее совершенствования, без отражения изменений в настоящем паспорте при условии сохранения технических характеристик, установочных и присоединительных размеров.

Общие рекомендации

Рекомендуется содержать грейфер в нерабочем состоянии с полностью разведенными челюстями. В этом случае ходовые винты полностью скрыты в трубах и не подвергаются запылению и загрязнению.

Ваши отзывы и пожелания по работе и конструкции грейфера просим высылать по указанному ниже адресу.

13 Свидетельство о приемке.

Грейфер ГМЧ-07 – УХЛ1 ТУ 3178-002-40847686-2008 изготовлен в соответствии с технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Заводской номер________________________

Дата изготовления______________________

М.П.                                        ОТК______________________/Андронов Е.П./

Начальник цеха_____________/Сафронов В.А./

Адрес: Россия, Алтайский край,

659332, г.Бийск, ул.Социалистическая, 123/2

телефон/факс: 8 (3854) 45-35-53, 8-905-927-15-70.

e-mail: аltayreserv@mail.ru.

e-mail: аltayreserv_buh@mail.ru.