## ООО «Алтайрезерв»

Дробилка  типа Д-АР-55

паспорт

и

инструкция по эксплуатации

## ТУ 4843-003-40847686-2007

Россия, г. Бийск

2014 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение

- Технические характеристики

- Устройство и принцип работы

- Монтаж и подключение

- Требование безопасности

- Техническое обслуживание

- Характерные неисправности и методы их устранения

- Гарантии изготовления

- Транспортирование и хранение

10. Ведомость покупных изделий

11. Свидетельство о приемке

2.

- НАЗНАЧЕНИЕ.

Дробилка типа Д-АР-55 предназначена для измельчения каменного угля до требуемых величин гранул перед подачей угля в топку.

Величина гранул может быть от 30 до 5 мм и достигается настройкой дробилки.

Структура условного обозначения дробилки:

Дробилка Д-АР-55- ХХ – ХХ – ХХ

Д-АР-55 – типовой ряд __________

ХХ – производительность, т _________

ХХ – наибольший размер гранул, мм ______

ХХ – мощность электродвигателя, кВт __________

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Наименование показателей | Дробилка |
| --- | --- |
|  | Д-АР-55 (15) | Д-АР-55 (3) |
| Производительность, т/ч | 8 - 15 | 3-6 |
| Размер наибольшего загружаемого куска, не более, мм | 200 | 200 |
| Размер получаемых гранул, мм | 30……5 | 30…….5 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 11 | 5,5 |
| Число оборотов ротора, об./мин. | 1000 | 1000 |
| Диаметр ротора, мм | 500 | 400 |
| Диаметр горловины, мм | 420 | 320 |
| Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота Размеры по анкерным болтам Диаметр анкерного болта | 1200 750 1200 850х1300 16 | 1000 650 850 750х1100 16 |
| Масса, кг. | 860 | 480 |

3.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

3.1. Устройство дробилки приведено на рисунке 1.

Дробилка состоит из станины 1, загрузочной горловины 2, ротора 3, шпинделя 4, клиноременной передачи 5, электродвигателя 6.

Шпиндель 4 содержит вал, на верхнем конце которого установлен ротор 3 с дробящими элементами, а на нижнем - ведомый шкив клиноременной передачи 5.

На конических деталях ротора осуществлена наплавка наплавочными электродами «сармайт». Для лучшего дробления угля наплавка произведена без механической обработки.

Загружаемый материал подается в горловину, измельчается, проходит через зазор между ротором и горловиной и просыпается через выгрузочные окна вниз. Не допускается запуск дробилки под завалом!

3.2. Для получения нужной величины гранул горловина поднимается или опускается с помощью гаек 7, установленных на шпильках.

3.3. При попадании не дробящегося куска и остановке вращения ротора срабатывает токовая защита электродвигателя.

3.4. Горловина имеет окно для извлечения не дробящегося куска.

- МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

4.1. Дробилка может быть установлена на открытых площадях и в           закрытом помещении.

4.2.  Пусковая аппаратура должна быть исполнена УХЛ-2 по ГОСТ 15543. 1

4.3. Электробезопасность дробилки должна соответствовать требованиям РМЭК-60204. 1

4.4. Степень защиты от влаги для пусковой аппаратуры должна соответствовать 1РХО ГОСТ 14254.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Станина дробилки должна иметь надежное заземление.

5.2. Не допускается ремонт и  обслуживание на работающей дробилке.

5.3. К работе на дробилке допускается персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

4.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1. Критерием состояния дробилки, определяющим необходимость ремонта, является необходимость ремонта ротора (наплавка изношенных поверхностей электродом Т-590), замена или смазка подшипников ротора, замена клиновых ремней.

6.2. Разборка дробилки осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. Ослабить и снять клиновые ремни.

6.2.2. Снять горловину.

6.2.3. Вывернуть центральный болт ротора, снять ротор с вала шпинделя.

6.2.4. Отвернуть гайки крепления шпинделя к станине, снять шпиндель.

6.2.5. Разборку шпинделя производить в приспособленном помещении.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| № п/п | Наименование | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышенный шум при работе дробилки | Износ или отсутствие смазки подшипников шпинделя | Разобрать шпиндель, заменить и смазать подшипники смазкой «литол-2» |
| 2. | Ротор не вращается при работающем электродвигателе | Ослаблены (износились) клиновые ремни | Подтянуть или заменить ремни |
| 3. | Электродвигатель не включается или гудит | Отсутствие напряжения на одной или всех фазах | Проверить электропусковую аппаратуру |

5.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

8.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу дробилки в течение      1 года при условии выполнения требований настоящей инструкции.

8.2. Изготовитель не несет ответственность за покупные изделия   (подшипники, ремни, электродвигатель).

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

  - Дробилка может транспортироваться любым видом транспорта в любых климатических условиях.

10. ВЕДОМОСТЬ ПОКУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

| № п/п | Наименование | Дробилка Д-АР-55(3) | Дробилка Д-АР-55(15) | Дробилка Д-АР-55(3) | Дробилка Д-АР-55(15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение ГОСТ | Обозначение ГОСТ | Количество | Количество |
| 1 | Подшипники | ГОСТ 8338-75 №8109 №80309 №80308 | ГОСТ 8338-75 №313 №314 №8114 | 1 2 1 | 1 2 1 |
| 2 | Ремень клиновой | ГОСТ 1284.1(2)-89 В-1600 | ГОСТ1284.1(2)-89 Б-1800 | 3 | 3 |
| 3 | Манжета | ГОСТ 8152 2-60х85-3 | ГОСТ 8152 75х100 | 2 | 2 |
| 4 | Электродвигатель | АИР-132 М4 N=5,5 кВт N=1000 об./мин | АИР-132 М4 N=11 кВт N=1000 об./мин | 1 | 1 |

6.

7.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Дробилка Д-АР-55 изготовлена в соответствии с технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Заводской №: ________  Д-АР-55 (   )

Начальник цеха:

М.П.                                                ____________/Сафронов В.А./

ОТК:

____________/Андронов Е.П./

Дата изготовления:                               «___» ____________ 2014г.

Контактный  телефон: факс (3854) 45-35-53

34-90-57, 34-90-58.

Адрес: Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 123/2

e-mail: altayreserv@mail.ru; altayreserv_buh@mail.ru

8.