## ООО «Алтайрезерв»

Дробилка Д-АР-55 (30)

паспорт

и

руководство по эксплуатации

## АР – 61.00.00.СБ.

ТУ 4643-003-40847686-2007

Россия, г. Бийск

2014

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение..........................................................................................

2. Технические характеристики………………………………………

3. Устройство и принцип действия.......................................................

4. Техническое обслуживание………………………………………...

5. Подготовка к работе………………………………………………...

6. Указания мер безопасности...............................................................

7. Возможные неисправности и методы их устранения…………….

8. Комплект поставки……………………………………………….....

9. Гарантии изготовителя……………………………………………...

10. Транспортирование и упаковка……………………………………

11. Ведомость покупных изделий……………………………………..

12. Схема электрическая……………………………………………….

13. Свидетельство о приемке .

2

- Назначение.

Дробилка Д-АР-55 (30) предназначена для комбинированного измельчения угля и получения гранул требуемого размера.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| Производительность, т/ч Загружаемый материал | 30 Уголь фракции 200 |
| Получаемый материал | Уголь фракции 5…40 |
| Установленная мощность, кВт | 22 |
| Электродвигатель | АИР-200 М6 N=22 кВт/ч, n=950 об/мин. |
| Число оборотов ротора, об./мин. Диаметр ротора, мм | 650 700 |
| Габариты: Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. | 1700 1000 1600 |
| Масса, кг. |  |

3

- Устройство и принцип действия.

3.1.Устройство дробилки показано на рисунке 1. Дробилка состоит из рамы 1, загрузочной горловины 2, ротора 3, шпинделя (см. рис. 2), электродвигателя 10, клиноременной передачи 11.

Шпиндель содержит вал 5, который установлен на двух радиально-упорных (7) и радиальном (8) подшипниках. На верхнем конце вала установлен ротор 3, а на нижнем ведомый шкив. Подшипники защищены манжетами 12.

3.2. Дробилка работает следующим образом. Уголь поступает в горловину 2, измельчается ротором 3 и выходит в зазор между ротором и горловиной. Рама 1 устроена таким образом, чтобы в нижней ее части мог быть установлен транспортер выгрузки угля.

- Техническое обслуживание.

  - Подшипники шпинделя заполнены смазкой «Литол». Дополнительная смазка не требуется. Через 2,5 тыс. часов непрерывной работы или раз в год необходимо разобрать шпиндель, промыть или при необходимости заменить подшипники и заполнить их смазкой «Литол». Утечка смазки через манжеты свидетельствует об их износе и замене.

  - Для получения требуемой фракции угля дробилка снабжена сменными втулками 13. Для этого требуется снять загрузочную горловину, установить требуемые втулки и вновь закрепить горловину.

  - Разборка дробилки осуществляется следующим образом:

    - Снять горловину 13;

    - Отвернуть болты крепления ротора в сборе к раме 1;

    - Снять ротор в сборе;

    - Дальнейшую разборку осуществлять в приспособленном для этого помещении согласно рис. 2.

- Подготовка к работе.

  - Дробилка поставляется в собранном виде.

  - Для монтажа дробилки необходимо грузоподъемное устройство, грузоподъемностью до 1,5 тн..

5

  - Освободить дробилку от упаковки, произвести визуальный осмотр на предмет отсутствия механических повреждений, проверить комплектность поставки.

  - Проверить надежность затяжки крепежных соединений, а также натяжения клиновых ремней.

  - Установить дробилку на фундамент, закрепить анкерные болты.

  - Надежно заземлить электродвигатель.

  - Произвести электромонтаж дробилки:

- подключить к источнику питания;

- кратковременным включением электродвигателя произвести его пробный пуск. Предпочтительное направление вращения ротора – правое;

- убедиться в плавности вращения ротора и отсутствии посторонних стуков.

- Указания мер безопасности.

  - К монтажу и эксплуатации дробилки допускаются лица, ознакомленные с данным паспортом.

  - Электрооборудование дробилки должно монтироваться в соответствии с требованиями действующих СНиП и ПУЭ и эксплуатироваться с правилом технической эксплуатации и правилами техники безопасности.

  - Запрещается устранять неполадки и выполнять наладочные работы при включенном электроприводе.

- Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Появление стука в подшипниковом узле ротора | Износ подшипников Отсутствие (недостаток смазки) Износ манжет | Заменить Заполнить подшипники смазкой «Литол» Заменить манжеты |
| 2.Двигатель не вращается | Межвитковое замыкание в обмотке статора | Отремонтировать (заменить) двигатель |
| 3. Не вращается ротор | Ослаблены или изношены ремни | Натянуть или заменить ремни |
| 4. Износ штырей ротора |  | Наплавить штыри «сормайтом» |

6

- Комплект поставки.

  - В комплектность поставки дробилки входят:

- паспорт и инструкция по эксплуатации и дополнительные оборудования (в т.ч. запасные части) согласно Т3 заказчика.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует надежную работу дробилки в течение 6 месяцев со дня пуска ее в эксплуатацию.

9.2. Изготовитель обязуется безвозмездно в течение гарантийного срока устранять дефекты дробилки при условии соблюдения потребителем требований настоящего паспорта.

9.3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства на покупные изделия.

Примечание: Изготовитель сохраняет за собой право на изменение конструкции дробилки, в целях ее усовершенствования без отражения изменений в настоящем паспорте при условии сохранения технических характеристик, установочных и присоединительных размеров.

10. Транспортирование и упаковка.

10.1. Дробилка может транспортироваться всеми видами транспорта в районах, соответствующим его климатическому исполнению, в атмосфере любого типа, согласно установленным правилам перевозки грузов. При этом должны быть созданы условия, исключающие механические повреждения, а также прямое воздействие атмосферных осадков.

10.2. По согласованию с потребителем дробилка может транспортироваться без тары при условии ее перевозки в закрытом контейнере или автотранспортом потребителя.

7

11. Ведомость покупных изделий.

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подшипники |  |  |
|  | № 80316 | ГОСТ 831-75 | 2 |
|  | № 80315 | ГОСТ 831-75 | 1 |
| 2. | Манжета |  |  |
|  | 1-85х110-3 | ГОСТ 8152 | 2 |
| 3. | Ремень клиновой |  |  |
|  | С-2120 | ГОСТ 1284.1 (2)-89 | 4 |
| 4. | Электродвигатель |  |  |
|  | АИР – 200 L | N=22 кВт, n=950 об/мин. | 1 |

8

9

Свидетельство о приемке.

Дробилка Д-АР-55 (30) изготовлена в соответствии с чертежами

АР-61.00.00. СБ и признана годной к эксплуатации.

Заводской № ___________

Начальник цеха                               ________________  /Сафронов В.А./

ОТК                                                  _______________  /Андронов Е.П./

Дата изготовления                               «____»____________ 2014г.

Контактный  телефон: (3854) 45-35-53,

(3854) 34-90-57, 34-90-58

Адрес: 659332, Россия, Алтайский край, г. Бийск,

ул. Социалистическая, 123/2

e-mail: altayreserv@mail.ru; altayreserv_buh@mail.ru